### НОВИНКА с 16 февраля 2015 года

### ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПЕТЛЯ на Алюминиевые двери

Производство Россия – фиксированные цены в рублях

Предлагаем Вашему вниманию новую разработку завода производителя фурнитуры для Алюминиевых  и ПВХ конструкций -  завода ФУРАЛ  (г. Екатеринбург)  ЭКСЦЕНТРИКОВУЮ петлю для Алюминиевых дверей

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкций, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение – 2-х двухсекционная, на вес створки до 120 кг.

3-х трехсекционная, на вес створки до 150 кг.

Расстояние между осями крепежа 64,5 мм.

Регулировка

- в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам) ± 3 мм

- в вертикальной плоскости  ( по крепежным пазам)   ± 3 мм

- по прижиму (эксцентриковая втулка)    ± 0,5 мм

Крепление петель  - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта – 20 мм.

| Арт – 7010.00 2-х двухсекционная петля для Алюминиевых дверей (с крепежом) |
| --- |
| Артикул | Стандартные цвета | Брутто Прайс, руб /с НДС-18% |
| Арт-7010.00 | 9016 9006 8017 9005 без/покрытия | 480 руб. 00 коп. |
| Арт – 7013.00 3-х двухсекционная петля для Алюминиевых дверей (с крепежом) |
| Артикул | Стандартные цвета | Брутто Прайс, руб /с НДС-18% |
| Арт-7013.00 | 9016 9006 8017 9005 без/покрытия | 690 руб. 00 коп. |

Порядок проведения работ по регулировки зазоров:

- По прижиму снять пластиковую заглушку и шестигранником S5 отрегулировать прижим петли

- По горизонтали : снять декоративную крышку и шестигранником S4 отрегулировать положение створки по горизонтали.

- По вертикали: снять пластиковую заглушку и шестигранником S6 отрегулировать положение створки по вертикали.

Узел установки Эксцентриковых  петель через переходник:          Узел установки Эксцентриковых  петель с анкерным винтом:

Универсальный шаблон  для установки петель .  Артикул для заказа -  АРТ-1034-01.            Стоимость 2 900 руб/с НДС-18%.                                                                             При единоразовой закупки  петель от 100 к-тов – БЕСПЛАТНО.