### АКЦИЯ ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА 2019 год

### ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ПЕТЛЯ на Алюминиевые двери

Производство Россия  (г.Екатеринбург)

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ петля  для Алюминиевых дверей  62,5 мм

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкций, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение – 2-х двухсекционная, на вес створки до 120 кг.

3-х трехсекционная, на вес створки до 150 кг.

Расстояние между осями крепежа 64,5 мм.

Регулировка

- в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам) ± 3 мм

- в вертикальной плоскости  ( по крепежным пазам)   ± 3 мм

- по прижиму (эксцентриковая втулка)    ± 0,5 мм

Крепление петель  - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта – 20 мм.

| ППД-2_А,_Н 2-х двухсекционная петля для Алюминиевых дверей (с крепежом) |
| --- |
| Артикул | Стандартные цвета RAL | Брутто Прайс, руб /с НДС-20% |
| ППД-2_А Анкера ППД-2_Н Закладные | 9016 без/покрытия →→→ 9006 8017 9005 →→→ | 559 руб. 86 коп. 590 руб. 13 коп. |
| ППД-3_А,_Н 3-х двухсекционная петля для Алюминиевых дверей (с крепежом) |
| Артикул | Стандартные цвета | Брутто Прайс, руб /с НДС-20% |
| ППД-3_А Анкера ППД-3 _Н Закладные | 9016 без/покрытия →→→ 9006 8017 9005 →→→ | 845 руб. 00 коп. 875 руб. 73 коп |

Стоимость петли указана с крепежом (+ закладные, либо + анкера – в зависимости от комплетации по Вашей заявке)

Порядок проведения работ по регулировки зазоров:

- По прижиму снять пластиковую заглушку и шестигранником S5 отрегулировать прижим петли

- По горизонтали : снять декоративную крышку и шестигранником S4 отрегулировать положение створки по горизонтали.

- По вертикали: снять пластиковую заглушку и шестигранником S6 отрегулировать положение створки по вертикали.

Узел установки Эксцентриковых  петель через переходник:          Узел установки Эксцентриковых  петель с анкерным винтом:

Универсальный шаблон  для установки петель .  Артикул для заказа -  АРТ-1034-01.            Стоимость 3 000 руб/с НДС-20%.                                                                             При единоразовой закупки   от 100 к-тов петель – БЕСПЛАТНО.